詳細規格表

| 型式／TYPE | KS-C7001 質量 顯示型 | KS-C7002 上下限 顯示型 | KS-C7003 皮重、淨重 顯示型 | KS-C7004 計價 顯示型 | KS-C7005 生鮮 顯示型 | KS-C7006 累計 顯示型 | KS-C7007 充填 控制型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 示 部 | 計量方式 | 電阻應變計(D-LC：數位荷重元） |
|  | 重量表示 | 7字節螢光顯示管 | 6行 | 6行 | 6行 | 6行 | 6行 (水引後) | 6行 | 6行 |
|  | 補助表示(左) | 7字節螢光顯示管 | 無 | 上限5行 | 總量5行 | 值段5行 | 水引率 4行 | 回數 3行 | 扣重量 5行 |
|  | 補助表示(右) | 7字節螢光顯示管 | 無 | 下限5行 | 皮重 5行 | 單價5行 | 重量6行 | 累計量 7行 | 目標充填量5行 |
|  | 狀態表示 | 紅色LED及表示管 | 11個 | 14個 | 11個 | 15個 | 11個 | 11個 | 16個 |
| 操 作 部 | 電源開關 | 配置在本體背面 | 1個 |
|  | 操作開關 | 切換開關及功能開關 | 26個 | 28個 | 25個 | 28個 | 28個 | 31個 | 31個 |
| 入出 力部 | Load cell輸入 | 端子台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Data輸出 | D-sub connector(9P公型) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主 功 能 | 歸零 | Zero | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 扣重 | One touch皮重扣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 皮重記憶、叫出 | 100 品項 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 設定值記憶、叫出 | 100 item | code號碼 皮重值 | code號碼 皮重值 上限值、下限值 | code號碼扣皮重值 | code號碼 皮重值、 單價 | code號碼皮重值、水引率 | code號碼 皮重值、 定量、 定量前、落差、過量、 不足、正量 | code號碼 皮重值、 定量、 定量前、落差、過量、 不足、正量 |
|  | 加算、減算、累計 | 各項目別號碼總計(100 item) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 保持機能 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 總量／淨重切換 |  | ○ | ○ | X | X | X | ○ | X |
|  | 上下限比較功能 |  | X | ○ | X | X | X | X | ○ |
|  | 皮重顯示功能 |  | X | X | ○ | X | X | X | ○ |
|  | 計數功能 |  | X | ○ | X | X | X | X | X |
|  | 售價計算功能 |  | X | X | X | ○ | X | X | X |
|  | 容器扣除功能 |  | X | X | X | ○ | X | X | X |
|  | 水分扣除功能 |  | X | X | X | X | ○ | X | X |
|  | 累計表示功能 |  | X | X | X | X | X | ○ | X |
|  | 桶槽控制功能 |  | X | X | X | X | X | ○ | X |
|  | 充填控制功能 |  | X | X | X | X | X | X | ○ |
|  | 蜂鳴 | 內藏電子蜂鳴機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 計時功能 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 亮度調整 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 外觀 構造 | 外型尺寸 | 約308W×200H×144D(mm) |
|  |  | 外殼 | SUS 304、防塵、防水構造（IP66相當） |
|  |  | 外部導線引進法 | 防水包裝方式、引進口數：最大８口 （適用電線外徑：Ø4~5.5、Ø6~7.5、Ø7.5~9.5、Ø13~14.5） |
| 選 配 件 | 壁掛型 | ○ (擇一） | ○（擇一） | ○（擇一） | ○（擇一） | ○（擇一） | ○（擇一） | ○擇一） |
|  | 秤台組合一体型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地板架立型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盤組合型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 印字器分離型 | ○（擇一） | ○（擇一） | ○（擇一） | ○（擇一） | ○（擇一） | ○（擇一） | ○(擇一) |
|  | 印字器組合型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rs-232c、Rs-422 1/F kit | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Relay 接點入出力 | X | ○（擇一） | X | X | X | ○（擇一） | ○（擇一） |
|  | BCD出力 | X |  | ○（擇一） | X | X |  |  |
|  | 4-20mA類比出力 | X |  |  | X | X |  |  |
| 使用條件 | 溫度：-10℃~+40℃（但用在計量法上的特定計量器時，-5℃~+35℃）、 濕度85%RH以下（無結露） |
| 供給電源 | AC100V（±10%）、50／60Hz |
| 消費電力 | 約20W |
| 成品重量 | 約4kg |