LU-C系列類比式荷重元

|  | 單位 | LU-C-10T | LU-C-20T | LU-C-25T | LU-C-30T | LU-C-40T | LU-C-50T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 額定載荷 | kg或ton (R.C) | 10噸 | 20噸 | 25噸 | 30噸 | 40噸 | 50噸 |
| 靈敏度 | mv/v | 2.02±0.004 | 2.02±0.004 | 2.02±0.004 | 2.02±0.004 | 2.02±0.004 | 2.02±0.004 |
| 組合誤差 (直線性遲滯性) | %R.O. | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 重複性誤差 | %R.O. | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 蠕變和蠕動變回 | %R.O./20分鐘 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 零點平衡 | %R.O | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 零點溫度影響 | %R.O/10℃ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 輸出溫度影響 | %負荷/10℃ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 輸入/輸出 阻抗 | Ω(ohms) | 800±40 | 800±40 | 800±40 | 800±40 | 800±40 | 800±40 |
| 絕緣電組 | MΩ/50V | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 安全/極限過載 | %R.C | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150/200 |
| 推薦/最大 激勵電壓 | V | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12/20 |
| 溫度補償範圍 | ℃ | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
| 容許溫度範圍 | ℃ | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 |
| 電纜長度 | - | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m |
| 材質 | - | 特殊鋼 | 特殊鋼 | 特殊鋼 | 特殊鋼 | 特殊鋼 | 特殊鋼 |
| 重量 | - | 30Kg | 32Kg | 32Kg | 36Kg | 75Kg | 75Kg |
| 配線連結 | - | 輸入：紅色(+)、白色(-)，輸出：藍色(+)、綠色(-)、屏蔽：黃色 |