L-BX系列類比式荷重元

|  | 單位 | L-BX-10/20/30/50L | L-BX-100/150L | L-BX-200/300L | L-BX-600L/1T | L-BX-1.5T/2T | L-BX-3T/4T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 額定載荷 | kg或ton (R.C) | 10KG / 20KG 30KG / 50KG | 100Kg / 150Kg | 200Kg / 300Kg | 600Kg / 1噸 | 1.5噸 / 2噸 | 3噸 / 4噸 |
| 靈敏度 | mv/v | 2.0±0.008 | 2.0±0.008 | 2.0±0.008 | 2.0±0.008 | 2.0±0.008 | 2.0±0.008 |
| 組合誤差 (直線性遲滯性) | %R.O. | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 重複性誤差 | %R.O. | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 蠕變和蠕動變回 | %R.O./20分鐘 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 零點平衡 | %R.O | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 零點溫度影響 | %R.O/10℃ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 輸出溫度影響 | %負荷/10℃ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 輸入/輸出 阻抗 | Ω(ohms) | 430 / 350 | 430 / 350 | 430 / 350 | 430 / 350 | 430 / 350 | 430 / 350 |
| 絕緣電組 | MΩ/50V | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 安全/極限過載 | %R.C | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150/200 |
| 推薦/最大 激勵電壓 | V | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| 溫度補償範圍 | ℃ | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 |
| 容許溫度範圍 | ℃ | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| 電纜長度 | - | 3~9m | 3~9m | 3~9m | 3~9m | 3~9m | 3~9m |
| 材質 | - | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 重量 | - | 0.42~0.43Kg | 0.38~0.54Kg | 0.39~0.54Kg | 0.89~0.97Kg | 1.27~1.36Kg | 1.58~2.15kg |
| 配線連結 | - | 輸入：紅色(+)、白色(-)，輸出：藍色(+)、綠色(-)、屏蔽：黃色 |