B-XL系列類比式荷重元

|  | 單位 | B-XL-120L | B-XL-300L | B-XL-600L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 額定載荷 | Kg或Ton (R.C) | 120Kg | 300Kg | 600Kg |
| 靈敏度 | mV/V | 2.0±0.01 | 2.0±0.01 | 2.0±0.01 |
| 組合誤差 (直線性遲滯性) | %R.O. | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 重複性誤差 | %R.O. | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 蠕變和蠕動變回 | %R.O./20分鐘 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 零點平衡 | %R.O | ±1 | ±1 | ±1 |
| 零點溫度影響 | %R.O/10℃ | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 輸出溫度影響 | %負荷/10℃ | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 輸入/輸出 阻抗 | Ω(ohms) | 420 /350 | 420 /350 | 420 /350 |
| 絕緣電組 | MΩ/50V | 2000 | 2000 | 2000 |
| 安全/極限過載 | %R.C | 150/200 | 150/200 | 150/200 |
| 推薦/最大 激勵電壓 | V | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| 溫度補償範圍 | ℃ | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 |
| 容許溫度範圍 | ℃ | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| 電纜長度 | - | 3m | 3m | 3m |
| 材質 | - | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 重量 | - | 1kg | 1kg | 1kg |
| 配線連結 |  | 輸入：紅色(+)、白色(-)，輸出：藍色(+)、綠色(-)、屏蔽：黃色 |