LB-P系列類比式荷重元

|  | 單位 | LB-P-10/20/30/50L | LB-P-100/200L | LB-P-300L | LB-P-500L | LB-P-1T | LB-P-2T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 額定載荷 | kg或ton (R.C) | 10KG / 20KG 30KG / 50KG | 100Kg / 200Kg | 300Kg | 500Kg | 1噸 | 2噸 |
| 靈敏度 | mv/v | 2.0±0.004 | 2.0±0.004 | 2.0±0.004 | 2.0±0.004 | 2.0±0.004 | 2.0±0.004 |
| 組合誤差 (直線性遲滯性) | %R.O. | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 重複性誤差 | %R.O. | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 蠕變和蠕動變回 | %R.O./20分鐘 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 零點平衡 | %R.O | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 零點溫度影響 | %R.O/10℃ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 輸出溫度影響 | %負荷/10℃ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 輸入/輸出 阻抗 | Ω(ohms) | 420±40/350±5 | 420±40/350±5 | 420±40/350±5 | 420±40/350±5 | 420±40/350±5 | 420±40/350±5 |
| 絕緣電組 | MΩ/50V | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 安全/極限過載 | %R.C | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150/200 |
| 推薦/最大 激勵電壓 | V | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| 溫度補償範圍 | ℃ | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 |
| 容許溫度範圍 | ℃ | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| 電纜長度 | m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
| 材質 | - | 特殊鋼 | 特殊鋼 | 特殊鋼 | 特殊鋼 | 特殊鋼 | 特殊鋼 |
| 重量 | Kg | 0.84 ~ 0.85Kg | 0.86 ~2 Kg | 2Kg | 2.1Kg | 2.5Kg | 3.2Kg |
| 配線連結 | - | 輸入：紅色(+)、白色(-)，輸出：藍色(+)、綠色(-)、屏蔽：黃色 |