LU-AD-SR系列數位式荷重元

|  | 單位 | LU-AD-10T-SR | LU-AD-25T-SR | LU-AD-40T-SR | LU-AD-100T-SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大容量 | kg或Ton (Emax) | 10頓 | 25噸 | 40噸 | 100噸 |
| 靈敏度 | 定格出力 | 600,000±300 | 600,000±300 | 600,000±300 | 600,000±300 |
| 荷重元檢定目量最大數 | nMax | C3=3000 C4=4000 C5=5000 C6=6000 | C3=3000 C4=4000 C5=5000 C6=6000 | C3=3000 C4=4000 C5=5000 C6=6000 | C3=3000 C4=4000 C5=5000 C6=6000 |
| 精度等級 | - | C3 / C4 /C5 / C6 | C3 / C4 /C5 / C6 | C3 / C4 /C5 / C6 | C3 / C4 /C5 / C6 |
| 組合誤差 (直線性遲滯性) | %R.O. | C3=0.018 C4=0.015 C5=0.012 C6=0.010 | C3=0.018 C4=0.015 C5=0.012 C6=0.010 | C3=0.018 C4=0.015 C5=0.012 C6=0.010 | C3=0.018 C4=0.015 C5=0.012 C6=0.010 |
| 最小測定出力量溫度影響(TK0) | %R.O/10℃ | C3=0.020 C4=0.016 C5=0.012 C6=0.010 | C3=0.020 C4=0.016 C5=0.012 C6=0.010 | C3=0.020 C4=0.016 C5=0.012 C6=0.010 | C3=0.020 C4=0.016 C5=0.012 C6=0.010 |
| 感度溫度影響(TKcn) | %R.O/10℃ | C3=0.010 C4=0.0075 C5=0.006 C6=0.005 | C3=0.010 C4=0.0075 C5=0.006 C6=0.005 | C3=0.010 C4=0.0075 C5=0.006 C6=0.005 | C3=0.010 C4=0.0075 C5=0.006 C6=0.005 |
| 電源電壓 | DCV | DC6V~8V | DC6V~8V | DC6V~8V | DC6V~8V |
| 出力訊號格式 | - | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| 安全/極限過載(Elim) | %R.C | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 |
| 防水防塵等級 | IP | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| 溫度補償範圍 | ℃ | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 |
| 容許溫度範圍 | ℃ | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| 電纜長度 | m | 9 / 15 / 30 m | 9 / 15 / 30 m | 9 / 15 / 30 m | 9 / 15 / 30 m |
| 材質 | - | 特殊鋼 | 特殊鋼 | 特殊鋼 | 特殊鋼 |
| 重量 | Kg | 17 Kg | 17 Kg | 17 Kg | - |
| 配線連結 | - | 電源：紅色(+V)、輸出：綠色(+D)、藍色(-D)、屏蔽：黑色、Ground：黃色(SG) |