LE-VD-SR系列數位式荷重元

|  | 單位 | LE-VD-500L-SR | LE-VD-1T-SR | LE-VD-2T-SR | LE-VD-5T-SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大容量 | kg或Ton (Emax) | 500KG | 1噸 | 2噸 | 5噸 |
| 靈敏度 | 定格出力 | 30,000±30 | 30,000±30 | 30,000±30 | 30,000±30 |
| 組合誤差 (直線性遲滯性) | %R.O. | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| 最小測定出力量溫度影響(TK0) | %R.O/10℃ | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| 感度溫度影響(TKcn) | %R.O/10℃ | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| 電源電壓 | DCV | DC6V~8V±5% | DC6V~8V±5% | DC6V~8V±5% | DC6V~8V±5% |
| 出力訊號格式 | - | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| 安全/極限過載(Elim) | %R.C | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 |
| 防水防塵等級 | IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| 溫度補償範圍 | ℃ | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 |
| 容許溫度範圍 | ℃ | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| 電纜長度 | m | 5 m | 5m | 5m | 5m |
| 材質 | - | 特殊鋼 | 特殊鋼 | 特殊鋼 | 特殊鋼 |
| 重量 | Kg | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg | 6 Kg |
| 配線連結 |  | 電源：紅色(+V)、輸出：綠色(+D)、藍色(-D)、屏蔽：黑色、Ground：黃色(SG) |