LB-XD-EXM系列 防爆數位式荷重元

|  | 單位 | LB-XD-150L-EXM LB-XD-300L-EXM | LB-XD-600L-EXM LB-XD-1T-EXM | LB-XD-1.5T-EXM LB-XD-2T-EXM | LB-XD-2.5T-EXM LB-XD-4T-EXM | LB-XD-5T-EXM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大容量 | kg或Ton (Emax) | 150KG / 300KG | 600KG / 1噸 | 1.5噸 / 2噸 | 2.5噸 / 4噸 | 5噸 |
| 靈敏度 | 定格出力 | 600,000±300 | 600,000±300 | 600,000±300 | 600,000±300 | 600,000±300 |
| 荷重元檢定目量最大數 | nMax | C3=3000 C4=4000 C5=5000 C6=6000 | C3=3000 C4=4000 C5=5000 C6=6000 | C3=3000 C4=4000 C5=5000 C6=6000 | C3=3000 C4=4000 C5=5000 C6=6000 | C3=3000 C4=4000 C5=5000 C6=6000 |
| 精度等級( OIML R60 ) | - | C3 / C4 /C5 / C6 | C3 / C4 /C5 / C6 | C3 / C4 /C5 / C6 | C3 / C4 /C5 / C6 | C3 / C4 /C5 / C6 |
| 零點平衡 | %Cn | ±1 |
| 最小檢定目量 Vmin(Emax/Y) | %Cn | C3=Emax 8000 C4=Emax10000 C5=Emax12500 C6=Emax15000 | C3=Emax 8000 C4=Emax10000 C5=Emax12500 C6=Emax15000 | C3=Emax 8000 C4=Emax10000 C5=Emax12500 C6=Emax15000 | C3=Emax 8000 C4=Emax10000 C5=Emax12500 C6=Emax15000 | C3=Emax 8000 C4=Emax10000 C5=Emax12500 C6=Emax15000 |
| 組合誤差 (直線性遲滯性) | %Cn | C3=0.018 C4=0.015 C5=0.012 C6=0.010 | C3=0.018 C4=0.015 C5=0.012 C6=0.010 | C3=0.018 C4=0.015 C5=0.012 C6=0.010 | C3=0.018 C4=0.015 C5=0.012 C6=0.010 | C3=0.018 C4=0.015 C5=0.012 C6=0.010 |
| Creep Error (30分鐘) | %Cn | C3=0.0245 C4=0.0184 C5=0.0147 C6=0.0123 | C3=0.0245 C4=0.0184 C5=0.0147 C6=0.0123 | C3=0.0245 C4=0.0184 C5=0.0147 C6=0.0123 | C3=0.0245 C4=0.0184 C5=0.0147 C6=0.0123 | C3=0.0245 C4=0.0184 C5=0.0147 C6=0.0123 |
| 最小負荷輸出恢復值 | %Cn | C3=0.0167 C4=0.0125 C5=0.0100 C6=0.0083 | C3=0.0167 C4=0.0125 C5=0.0100 C6=0.0083 | C3=0.0167 C4=0.0125 C5=0.0100 C6=0.0083 | C3=0.0167 C4=0.0125 C5=0.0100 C6=0.0083 | C3=0.0167 C4=0.0125 C5=0.0100 C6=0.0083 |
| 最小測定出力量溫度影響(TK0) | ppmCn /℃ | C3=±20 C4=±16 C5=±12 C6=±10 | C3=±20 C4=±16 C5=±12 C6=±10 | C3=±20 C4=±16 C5=±12 C6=±10 | C3=±20 C4=±16 C5=±12 C6=±10 | C3=±20 C4=±16 C5=±12 C6=±10 |
| 感度溫度影響(TKcn) | ppmCn/℃ | C3=±10 C4=±7.5 C5=±6 C6=±5 | C3=±10 C4=±7.5 C5=±6 C6=±5 | C3=±10 C4=±7.5 C5=±6 C6=±5 | C3=±10 C4=±7.5 C5=±6 C6=±5 | C3=±10 C4=±7.5 C5=±6 C6=±5 |
| 定格電壓 | V(DC) | DC 8V | DC 8V | DC 8V | DC 8V | DC 8V |
| 出力訊號格式 | - | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| 安全/極限過載(Elim) | %Emax | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 |
| 防水防塵等級 | IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| 溫度補償範圍 | ℃ | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 |
| 容許溫度範圍 | ℃ | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 |
| 電纜長度 | m | 3 m | 3 / 9 m | 9 m | 9 m | 9 m |
| 材質 | - | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 重量 | Kg | 1.2 KG | 1.6 / 1.7 Kg | 1.8 / 2.0 Kg | 2.5 / 3.0KG | 3.5Kg |
| 配線連結 | 電源：紅色(+V)、輸出：綠色(+D)、藍色(-D)、屏蔽：黑色(FG)、Ground：黃色(SG) Shield :橘色(SH) |
| ATEX防爆認證 | II 2 G Ex mb II B T5 Gb ( EN 60079-0 / EN 60079-18 ) |
| IEC Ex防爆認證 | Ex mb II B T5 Gb ( IEC 60079-0 / IEC 60079-18 ) |