LU-BD-EX系列防爆型數位式荷重元

|  | 單位 | LU-BD-200L LU-BD-300L | LU-BD-500L LU-BD-1T | LU-BD-2T | LU-BD-3T | LU-BD-5T LU-BD-10T | LU-BD-25T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大容量 | kg或Ton (Emax) | 200Kg 300Kg | 500KG / 1噸 | 2噸 | 3噸 | 5 / 10噸 | 25噸 |
| 靈敏度 | 定格出力 | 600,000±300 | 600,000±300 | 600,000±300 | 600,000±300 | 600,000±300 | 600,000±300 |
| 組合誤差 (直線性遲滯性) | %R.O. | 0.050 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| 最小測定出力量溫度影響(TK0) | %R.O/10℃ | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 感度溫度影響(TKcn) | %R.O/10℃ | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 電源電壓 | DCV | DC6V~8V±5% | DC6V~8V±5% | DC6V~8V±5% | DC6V~8V±5% | DC6V~8V±5% | DC6V~8V±5% |
| 出力訊號格式 | - | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| 安全/極限過載(Elim) | %R.C | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 |
| 防水防塵等級 | IP | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| 溫度補償範圍 | ℃ | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 |
| 防爆等級 | 耐壓防爆構造Exd II BT4 |
| 適用危險區域 | 1區及2區 (通過日本TIIS防爆認證,韓國KOSHA防爆認證,IECex防爆認證及台灣TS防爆認證) |
| 容許溫度範圍 | ℃ | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| 電纜長度 | m | 5 m | 5m | 5m | 5m | 9m | 9m |
| 材質 | - | 全不繡鋼 | 全不繡鋼 | 全不繡鋼 | 全不繡鋼 | 全不繡鋼 | 全不繡鋼 |
| 重量 | Kg | 14 Kg | 14 Kg | 14 Kg | 18 Kg | 18 / 20 Kg | 25KG |
| 配線連結 | - | 電源：紅色(+V)、輸出：綠色(+D)、藍色(-D)、屏蔽：黑色、Ground：黃色(SG) |